## Slide 1: EU-Drinking Water Directive – key challenges
Dipl-HTL-Ing Manfred Eisenhut
Austrian Association for Gas and Water

## Slide 2: Key challenges
Monitoring of drinking water quality
Monitoring frequencies – Monitoring costs
Risk-based approach
Information
Classification
Scope

## Slide 3: Monitoring of drinking water quality
NEU Annex I:
New list of parameters
New/ Modified parameter values
No indicator parameters
NEW Article 12:
Any failure to meet minimum requirements shall be considered as potential danger to human health
No more derogations
Additional monitoring (unless reduced due to risk assessment)
Additional costs (unless reduced due to risk assessment)
Notes: Parameterliste NEU:
Empfehlungen der WHO wurden zum Teil nicht berücksichtigt.
Vorgeschlagene Werte der WHO wurden zum Teil verschärft, dem Vorsorgeprinzip Rechnung tragend: Bisphenol A
Werte in TW-RL/E sind teils von ökotoxikologischen Werten und nicht von humantoxikologischen Werten abgeleitet.
Endokrine Substanzen (hormonaktive Substanzen) wie Bisphenol A, β-Östradiol Nonylphenol werden von WHO nur für Wasserorganismen vorgeschlagen.
Mikrocystin spiel nur bei Oberflächengewässern, die als TW-Ressource genutzt werden eine Rolle – daher in Österreich nicht.
Die Indikatorparameterliste mit entsprechenden Indikatorparameterwerten wurde gestrichen.
Jedoch muss die Öffentlichkeit über Wasserinhaltsstoffe informiert werden: Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Ammonium, Aluminium etc.
 Dies lässt Interpretation der Werte für den Konsumenten völlig offen.
Jede Überschreitung der Parameterwerte TW-RL/E ist als potentielle Gesundheitsgefährdung zu sehen,
bei der die Konsumenten umgehend informiert und entsprechend Maßnahmen gesetzt werden müssen.
Vertrauen der Konsumenten in das Trinkwasser sinkt
Möglichkeit Ausnahmegenehmigungen zu erteilen entfällt
 dies führt ggf. zu unverhältnismäßigem Aufbereitungsaufwand bei WVU
Abhilfemaßnahmen (Verbot von Pestiziden) zeigen oft einen zeitverzögerten Effekt, auf den der WVU gar keinen Einfluss hat

## Slide 4: Monitoring frequencies
NEW |  |  |  | Current | 
m³/Tag |  | Samples per |  | Parameter Group A | Parameter Group B
from | to | year |  |  | 
 | ≤ 100 | 10 |  | > 0 | > 0
> 100 | ≤ 1000 | 10 |  | 4 | 1
> 1000 | ≤ 10000 | 50 |  | 4 + 3 / 1000 m³ | 1 + 1 / 4500 m³
> 10000 | ≤ 100000 | 365 |  | 4 + 3 / 1000 m³ | 3 + 1 / 10000 m³
> 100000 |  | 365 |  | 4 + 3 / 1000 m³ | 12 + 1 / 25000 m³
Substantial costs for 3 years after transition
Extreme cases at outer range of classification groups
Notes: Untersuchungsaufwand steigt für WVU:
Für WVU 10 – 100m3 steigt Untersuchungsumfang um Faktor 10
Für WVU 10 – 100m3 steigt Untersuchungshäufigkeit um Faktor 70
Die Kosten steigen:
Für WVU 10 – 100m3 in den ersten 3 Jahren nach In-Kraft-treten von 250 auf 18.000 Euro jährlich!
Kosten werden letzten Endes vom Konsumenten getragen über erhöhten Wassertarif.

## Slide 5: Risk-based approach
NEW:
Mandatory risk-based approach for resources
Mandatory risk-based approach for water suppliers
Mandatory risk-based approach for domestic distribution systems
CONSEQUENCES:
Additional administrative efforts
Additional costs
Notes: Nunmehr risikobasierter Ansatz in RL, nicht nur in Anhängen der TW-RL (Novelle der TW-RL in 2015)
Betrachtung gemäß dem Wassersicherheitsplanungskonzept von Ressource zum Verbraucher: (from catchment to tap)
Risikobetrachtung für Ressourcen, WVU und Hausinstallation
Schon jetzt wird in AUT der risikobasierter Ansatz in WVU gelebt. Nun soll die Lücke geschlossen werden.
Umsetzung in Österreich und Kompetenzeneinteilung wird mit Spannung erwartet.
BMASGK, BMNT, BMWI, Länder und Gemeinden in Gesetzgebung und Vollzug betroffen.
Risikobasierter Ansatz wird aller Voraussicht nach zu administrativen und finanziellen Mehraufwand führen

## Slide 6: Information
Direct information of persons supplied (Article 14)
Online Information of public (Annex IV)
NEW Article 14:
cost structure, measures for hazard assessment, waste water collection, treatment, measures in relation to access to drinking water,
Online Information
NEW Annex IV:
Monitoring results of parameter and indicator parameter values
Information in case of exceedance of parameter values
Summary of risk assessment
Tips to reduce water consumption
Very large WVUs (monthly):
  Efficiency, management, quantity and trends, cost structure, investment, water treatment, consumer complaints
Notes: Einerseits direkte Info an KonsumentInnen,
andererseits Online Information für Öffentlichkeit:
Information über Qualitätsparameter (Indikatorparameter) – allerdings ohne Werte
Information bei Parameterwertüberschreitungen über potentielle Gefahr für Gesundheit
Information zur Risikobewertung – Macht WVU sich mit der Information angreifbar/ Sicherheitsrisiko?
Umfangreiche Tipps zum Wassersparen…
Zusätzlich müssen WVU ≥ 5000 m3 über
Gesamtleistung, Verwaltung, Menge + Trend, Kosten, Investitionen, Wasseraufbereitung, Beschwerdemanagement informieren 
Keine EU-Weiter Vergleich der Daten möglich
Kosten sind u.A. abhängig von Topografie, Pumphöhren, Siedlungsstruktur, Dimensionierungsanforderungen
Umfang der Information geht über das Ziel der TW-RL hinaus (Qualitätsanforderungen für Trinkwassers und Überwachung dieser).
Zusätzlicher Verwaltungsaufwand?

## Slide 7: Summary
Additional monitoring frequencies  additional costs for analysis's,
No difference between health-based parameters and operational monitoring parameters,
Any non-compliance of parameter values  potential danger of human health  insecurity of public
No derogations  additional treatment plants,
More Information is no benefit for pubic, but invites for „benchmarking“ water supplier